РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «29»  декабря  2023г.    № 272

пос. Красная Заря

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Краснозоренского района на 2024-2028 годы» для МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом  Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций  по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса», администрация Краснозоренского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Краснозоренского района на 2024-2028 годы» для МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и  размещению на официальном сайте Администрации Краснозоренского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации  Т.В. Щиголеву

Глава района                                                                      И.А. Пряжников

|  | Приложение к постановлению Администрации Краснозоренского района от 29 декабря № 272 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для разработки инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Краснозоренского района на 2024-2028 годы» для МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области.

| Основание для разработки | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Краснозоренского района |
| Разработчик технического задания | Администрация Краснозоренского района |
| Разработчик инвестиционной программы | МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| Зона действия инвестиционной программы | Эксплуатационная зона МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области в соответствии с действующей схемой водоснабжения Краснозоренского района. |
| Исходные данные для разработки проекта инвестиционной программы | Схема водоснабжения Краснозоренского района на период 2024-2028 годов |
| Требования к инвестиционной программе | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течении срока ее реализации в период 2024-2028 годов |
| Общая стоимость инвестиционной программы | Определить в ходе разработки программы |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 3 месяцев с момента утверждения технического задания |
| Исполнитель инвестиционной программы | МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| Цели и задачи инвестиционной программы | - повышение качества питьевой воды; - повышение надежности с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать; - повышение качества обслуживания абонентов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - снижение удельных расходов энергетических ресурсов; - подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием сроков подключения; - защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| Целевые показатели и индикаторы программы | снижение количества аварий на сетях; обеспечение подключения существующих и новых потребителей; доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям: - по железу не более 0,3 мг/л - по марганцу не более 0,1 мг/л - по сульфатам не более 500 мг/л - по хлоридам не более 350 мг/л - по мутности не более 1,5 мг/ л снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%. |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна: - соответствовать требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - содержать анализ существующего состояния систем водоснабжения с выявлением основных проблем; - содержать перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; - содержать финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы с разбивкой на источники финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в полном объеме; - содержать расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. - предусматривать исключение двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ; - предусмотреть достижение утвержденного в установленном порядке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. |
| Организация\ контроля за реализацией инвестиционной программы | Определить в ходе разработки инвестиционной программы |